#### Соблюдение основных требований при эксплуатации газового оборудования – залог вашей безопасности

#### Комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области предупреждает жителей региона о необходимости соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования в быту.

Чтобы не допустить взрыва в многоквартирном жилом доме и в частном секторе все потребители газа обязаны заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и аварийно-диспетчерском обеспечении в отношении используемого внутридомового газового оборудования (плиты, котлы, колонки).

Отметим, что договор на техническое обслуживание ВДГО заключается со специализированной организацией, которой является газораспределительная организация, допущенная в установленном порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу.

#### Население, использующее газ в быту, обязано:

- следить за работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода;

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства;

- при появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

- для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток

#### Категорически запрещается:

- производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;

- вносить изменения в конструкцию газовых приборов, изменять устройство дымовых и вентиляционных систем;

- заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов;

- допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования данными приборами;

-пользоваться помещениями, где установлены приборы, для сна и отдыха;

- сушить белье над газовой плитой, оно может загореться.

Лица, нарушившие правила пользования газом, несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Что делать, если пахнет газом?

В квартире:

- закройте вентиль на газовой трубе;

- немедленно откройте окна, устройте сквозняк;

- не включайте свет или бытовые приборы – искра может вызвать взрыв;

- вызовите аварийную службу по телефону 04 или по мобильному телефону 104.

ПОМНИТЕ! Газовое оборудование должно работать в хорошо проветриваемом и вентилируемом помещении!

В подъезде:

- предупредите жильцов о возможной опасности;

- покиньте помещение и вызовите газовую службу по телефону 04 или 104

Если вы почувствовали запах газа, немедленно позвоните  в аварийно-диспетчерскую службу по телефону – 04 или 104.